ШЕКСНИНСКИ Й МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИЗЕМСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от  28 мая  2014 г. № 24

Об утверждении Программы «Комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Сиземское Шекснинского

муниципального района на 2014-2017 годы»

В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, снижения социального напряжения на территории сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сиземское Шекснинского района на 2014-2017 годы (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию по бюджету, налогам и экономике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Сиземское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Сиземское                                                                                В.В.Кузнецов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета сельского поселения

Сиземское  от 28.05.2014 г. № 24

Программа

«Комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Сиземское

Шекснинского муниципального района

на 2014-2017 годы»

1. Паспорт программы комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального  района на 2014-2017  годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района на 2014-2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Статья 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Генеральный план развития сельского поселения Сиземское |
| Заказчик Программы | администрация сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района |
| Разработчик Программы | администрация сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района |
| Координатор Программы | администрация сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района |
| Исполнители Программы | администрация сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района |
| Цель Программы | 1.Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса 2. Модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 2. Разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ; 3. Увеличение мощности оборудования и проведение мероприятий по увеличению пропускной способности сети; 4. Замена морально-устаревшего и физически изношенного оборудования; Обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых объектов капитального строительства. Улучшение экологической обстановки в зоне действия артезианских скважин и других сооружений водопровода и канализации. Обеспечение надежного, безопасного и безаварийного электроснабжения потребителей, обеспечение возможности подключения новых потребителей в соответствии с Генеральным планом сельского поселения Сиземское |
| Срок реализации Программы | 2014– 2017 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Внебюджетные средства; Средства областного бюджета; Средства местного бюджета Объём финансирования мероприятий Программы в 2014-2017 годах составляет -130366,8 тыс.руб. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Совет сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального района |

| Ожидаемые конечные результаты и показатели реализации раздела | Увеличение темпов роста нового строительства. Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в сельском поселении Сиземское. Газификация: - развитие систем газоснабжения для более полного обеспечения природным газом потребителей поселения и повышения уровня социально-экономического развития поселения Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры поселения; - уменьшение потерь при передаче электроэнергии; - снижение затрат на обслуживание сетей; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке тепло-энергии; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -100% (необходимость установки станций водоочистки на всех скважинах поселения); - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство новых систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта; - улучшение экологического и санитарного состояния в сельском поселении Сиземское. |
| --- | --- |

2. Содержание программы.

2.1. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сиземское  Шекснинского муниципального района.

2.1.1. Жилищный фонд

725 хозяйств, 1820 человек постоянно проживающих жителей в 92 населённых пунктах.

Общая  площадь жилого  фонда — 92,4 тыс.кв.м.

Многоквартирных домов 53 ед., общая  площадь- 9,2 тыс.кв.м

Количество многоквартирных домов, обслуживаемых ТСЖ «Чаромское»  — 4 дома.

Индивидуальных жилых домов — 1665 ед.

Площадь муниципального жилого  фонда — 0,5 тыс. кв.м.

Аварийного жилья 2 домовладения.

Ежегодно 2-3 домовладения вводится в эксплуатацию, либо проводится реконструкция имеющихся  домовладений, но застройщики своими силами проводят все виды работ. Специализированного предприятия, оказывающего данный вид услуг на имеется.

2.1.2. Электроснабжение

720 хозяйств,  сеть магазинов, почты, ФАПы производственные, перерабатывающие предприятия подсоединены к единой системе электроснабжения. 5 домов в д. Селиваниха не имеют системы  электроснабжении. На территории  поселения обслуживание электрооборудования, снабжение электропитанием  производит ОАО «Вологдаэнерго»,ОАО «Вологодская сбытовая компания». Потребление электроэнергии на территории поселения  снижаться не будет. На территории поселения действующих  103 светильников уличного освещения. Планируется  до 2017 года дальнейшее развитие сети уличного освещения.

2.1.3. Газоснабжение

Газифицировано более 122 домовладений и производственных объектов.

Протяженность межпоселенческого газопровода 11,2 км., распределительного газопровода на территории поселения – 9,24 км.:

2.1.4. Водоснабжение

На территории сельского поселения Сиземское 470  домовладений подключено к единой системе водоснабжения. Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению, является ОАО «Шексна-Водоканал»,  СПК «Русь» ООО «Искра» содержащий комплекс сооружении, позволяющих осуществлять обеспечение питьевой водой населения. Протяженность  магистральных водопроводов 11,152  км. Количество артскважин -11 единиц.

Общее количество потребителей 1280 человек, из них только 192 человек с горячим водоснабжением, ваннами и канализацией (норматив 250 л/сутки на 1 человека). Остальные потребители имеют только водопровод (норматив - 35 л/сутки на 1 человека). Расход воды  населения определяется по нормативам  и приборам учёта воды. Программой предусматривается подключение к водопроводу новых потребителей и установка приборов учёта воды.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры  характеризуется  низким коэффициентом полезного действия мощностей. Отсутствие приборов учёта у всех потребителей приводит к большому объёму неучтённого расхода воды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

низкий объём потребления воды;

высокие неучтённые расходы воды;

большая протяжённость водопроводных сетей;

несоответствие качество воды требованиям САНПиНа.

2.1.5. Система сбора мусора

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. В настоящее время   система сбора мусора требует серьезного подхода в решении настоящей проблемы. В 10 крупных населённых пунктах поселения установлены контейнеры для сбора ТБО. Вывозом ТБО с территории поселения занимается ООО «Шексна-Экоград».

2.1.6.Водоотведение

На территории с. Чаромское в настоящее время действует система канализации, которая отводит бытовые сточные воды от многоквартирных домов и административных зданий  на канализационные очистные сооружения. Протяженность канализационной сети составляет 1,547 км.

  - Обоснование соответствия  проблем и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития поселения. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом. Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах.

Сложившаяся на территории  сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального  района  ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры препятствует формированию нормальных социально-экономических условий, устойчивого развития сельского поселения.   	По результатам мониторинга определены основные группы ключевых проблем системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального  района  на 2014-2017 годы, на решение которых необходимо сконцентрировать усилия в рамках реализации Программы: инфраструктурные проблемы:

1. Требует модернизации и дальнейшего развития сеть коммунальной инфраструктуры:

-водоснабжение

На территории поселения  роста  численности населения нет , но в связи с внедрением в жизнь новой бытовой техники, новых технологий, уровень объемов водопотребления снижаться не будет.  Данная сфера требует серьезных капитальных вложений для строительства артезианских скважин, водопровода  и приведения качества воды в соответствие санитарным нормативам;

Водоотведение :

- Ремонт очистных сооружений необходим в связи износом оборудования и сточных коллекторов.

- на территории поселения нет единой канализационной системы, но производится ввод новых домовладений в эксплуатацию, перестраиваются и расширяются имеющиеся домовладения, поэтому остро стоит вопрос об откачке  и удалении канализационных вод из септиков домовладений. Проблема представляет собой экологическую угрозу.

- Газификация

- Развитие газификации населённых пунктов. Повышение уровня газификации жилищного фонда (квартир) муниципального образования,  позволит  создать условия для комфортного проживания населения. Обеспечит условия развития социальных, и коммунальных инфраструктур.

- Обеспечение надлежащего сбора  и утилизации ТБО и ЖБО:

-К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых  и промышленных отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

Теплоснабжение:

ОАО «Шексна-Теплосеть» и ООО «Северная компания» обслуживают на территории сельского поселения Сиземское две котельные в селе Чаромское и селе Сизьма. В котельной с. Чаромское в качестве топлива используется природный газ, а в с. Сизьма каменный уголь.

Причинами возникновения  проблем являются:

высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

непроизводительные потери тепла;

значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Дорожная деятельность:

Основной задачей ремонта и содержания  автомобильных дорог местного значения является поддержание и непрерывное совершенствование технического  уровня и эксплуатационного состояния дорог, способствующее повышению безопасности дорожного движения и эффективности работы автомобильного транспорта. В настоящее время  качество дорожного покрытия низкого качества, дороги грунтовые в плохом  состоянии. В 2014 году сформирован дорожный фонд.

Программа  должна стать одним из важнейших средств активного воздействия на социально-экономическое развитие сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального  района , а основные её мероприятия должны быть сосредоточены на решении наиболее важных для поселения задач.

В 2013 году администрацией сельского поселения Сиземское Шекснинского муниципального  района  на благоустройство было израсходовано  596,1 тыс. рублей, в том числе  на уличное  освещение затрачено 418,7 тыс. рублей, в том числе  и на  ликвидацию несанкционированных свалок 29500 рублей.

Однако, несмотря на принимаемые меры в реализации различных проектов на территории сельского поселения Сиземское существует множество проблем в  коммунальной инфраструктуре поселения.

Прежде всего, стоит отметить отсутствие программного подхода в данной области, без применения   которого решение всего комплекса накопившихся  проблем и привлечение инвестиционных ресурсов  в экономику поселения значительно затрудняется.

2.3.  Цели и задачи,  перечень мероприятий, сроки и этапы реализации.

Стратегической целью Программы является создание целой системы коммунальной инфраструктуры, позволяющей снять определенную социальную напряженность на территории поселения.

Мероприятия в Программе представлены по следующим основным направлениям:

2.3.1.  Электроснабжение

Цель –  улучшение социального уровня жизни населения.

Задача-  дальнейшее развитие уличного освещения ( установка новых светильников уличного освещения, установка устройств автоматического отключения ): 2014-2017 г.г.

2.3.2. Водоснабжение:

Цель – обеспечение населения водой, приведение качества воды к санитарным нормативам.

Задача -обеспечение бесперебойной подачи воды от источника водоснабжения, обновление, модернизация сетей, внедрение энергосберегающего оборудования, снижение количества  аварий на магистральных водопроводах, обеспеченность потребителей  приборами учета до 100%.

2.3.3. Система сбора твердых бытовых отходов:

Цель – улучшение экологического состояния окружающей среды на территории поселения.

Задача: предотвращать образование  на территории поселения несанкционированных свалок, охват населения по заключению договоров на вывоз ТБО  с  хозяевами домовладений поселения довести до 100%.

водоотведение :

Ремонт очистных сооружений и канализационных сетей.

Газоснабжение :

Мероприятия по газификации предусматривают разработку необходимых проектов по газификации, а  также строительство газопроводов.

Газификация населённых пунктов :

д. Княже, с. Сизьма — 2013-2014 г.г.

Строительство газопровода на котельную в с. Сизьма-2014г

Газификация д. Починок-2015г.

теплоснабжение :

Целью является:

- качественное, надёжное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей услугами теплоснабжения, соответствующим требованиям действующих государственных нормативов и стандартов;

предусматривается строительство новой блочной газовой котельной в       с. Сизьма.

Программа рассчитана на 4 года (2014 - 2017 годы), в течение которых основные усилия будут направлены на осуществление контроля за реализацией стратегии развития и программных мероприятий.

3.   Обоснование ресурсного обеспечения  программы:

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ НА 2014-2017 ГОДЫ

| Наименование мероприятия | Год | Источники финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федер. бюджет | Област. бюджет | Бюджет МО | Средства предпр. | Инвест. надбавка | Район ный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СИЗЕМСКОЕ |
| Газификация |  | 9100 |  |  |  |  |  |  |
| д. Княже | 2014 2015-2017 | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| с. Сизьма |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| д. Починок |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  | 5660 |  |  |  |  |  |  |
| Установка устройств автоматического отключения уличного освещения | 2014 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт 1.ВЛ-10 кВ Медвежье от ПС-35\10 Чаромское 2. ВЛ-10 кВ Шипицино от ПС-35\10 Сизьма 3. ВЛ-0,4 кВ Алексеево от КТП-100 Алексеево по ВЛ-10 Искра от ПС-35\10 Чаромское 4. ВЛ-0.4 кВ Жабино от КТП-100 Жабино по ВЛ-10Шигоево от РП-10кВ Княже 5.ВЛ-0,4 кВ Ивашево от КТП-100 Жабино по ВЛ-10кВ Шигоево от РП-10 кВ Княже 6. КТП-100 Алексеево по ВЛ-10 кВ Искра от ПС-35\10 Чаромское 7. КТП-100 Жабино по ВЛ-10 Шигоево от РП-10 кВ Княже | 2015 | 2150 |  |  |  |  |  |  |
| 1. ВЛ-10 кВ Шигоево от РП-10 кВ Княже 2. ВЛ-10 кВ Кусты от ПС-35-10 Чаромское | 2016 | 1860 |  |  |  |  |  |  |
| 1. ВЛ-10 кВ Овинец от ПС-35\10 Сизьма 2. ВЛ-10 Княже от ПС-35\10 Сизьма | 2017 | 1520 |  |  |  |  |  |  |
| Установка новых светильников | 2014-2017 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжение |  | 6590,6 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочной газовой котельной в с. Сизьма | 2014 | 6000,6 |  |  |  |  |  |  |
| ремонт теплоизоляции с. Сизьма | 2014 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| ремонт тепловой сети с. Сизьма | 2015-2016 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| ремонт тепловой сети с. Чаромское | 2014-2017 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена коллектора от выпускного оголовка до первого смотрового колодца на очистных сооружениях с. Чаромское | 2014 | 243,87 |  |  |  |  |  |  |
| Дорожная деятельность |  | 3304,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дороги: д. Кузьминское-Телибаново | 2014 | 585 |  |  |  |  |  | 585 |
| Текущий ремонт дорожной сети | 2014 2015 2016 2017 | 619 700 700 700 |  |  | 619 700 700 700 |  |  |  |
| Сбор твердых бытовых отходов |  | 633,0 |  |  |  |  |  |  |
| Покупка контейнеров ТБО | 2014 | 83,0 |  |  |  |  |  |  |
| Межевание территории под контейнерные площадки | 2014 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство контейнерных площадок | 2014 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Покупка контейнеров ТБО | 2015 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство контейнерных площадок | 2015 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация не санкционированных свалок | 2014-2017 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  | 12520,0 |  |  |  |  |  |  |
| с. Сизьма |  |  |
| Разработка проекта реконструкции сетей водопровода | 250 | 2014 |
| Установка новой водонапорной башни | 620 |  |
| Замена разводящей сети водопровода, демонтаж водоразборных колонок, обеспечение ввода водопровода во все дома с установкой приборов учета | 800+1300 | 2014-2015 |
| с. Княже |  |  |
| Разработка проекта реконструкции сетей водопровода | 550 | 2015 |
| Замена разводящей сети водопровода, демонтаж водоразборных колонок | 920+840 | 2016-2017 |
| д. Ивашево, Васьково, Жабино |  |  |
| Разработка проекта реконструкции сетей водопровода | 600 | 2016 |
| Замена разводящей сети водопровода, демонтаж водоразборных колонок | 1840 | 2017 |
| с. Чаромское |  |  |
| Разработка проекта реконструкции сетей водопровода, с установкой станции очистки воды | 800 | 2015 |
| Реконструкция системы водоснабжения | 1500+2500 | 2016-2017 |
| Итого: | 12520 | 2014-2017 |
| В том числе: |  |  |
| областной бюджет | 8900 |  |
| бюджет поселения и районный | 3620 |  |
| ИТОГО | 25651,5 |  |

4. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате осуществления Программы ожидается оптимизация  основных показателей, характеризующих коммунальную инфраструктуру в  сельском поселении Сиземское :

- Сокращение потерь воды;

- Бесперебойное водоснабжение;

- Приведение качества воды к санитарным нормативам;

- снижение количества  аварий на магистральных водопроводах;

- энергосбережение;

- улучшение экологического состояния окружающей среды

- 100% отпуск воды через счетчики учета

- Снижение социальной напряженности

- Комплексное решение проблемы обеспечения наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Улучшение  качества жизни людей.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов экономической, финансовой и бюджетной политики, в том числе:

- привлечение собственных средств участников Программы;

- средств частных инвесторов;

- различных форм государственной и муниципальной  поддержки, в их числе:

- прямое финансирование мероприятий из местного бюджета;

- участие в областных  программах по софинансированию мероприятий.